Урок

на тему « Штучні супутники Землі»

Розробив вчитель фізики

Драбівського НВК

«загальноосвітня школа І-ІІІст.

ім. С.В.Васильченка - гімназія»

Боярчук М.О.

2011 р.

Тема: Штучні супутники Землі.

Мета: Сформувати уявлення учнів про основні закони космічних польотів; навчити розраховувати першу та другу космічну швидкість і орбітальну швидкість супутників; розвивати наполегливість у засвоєнні законів природи.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда.

- Поясніть особливості руху тіла, кинутого горизонтально.

- Від яких факторів залежить дальність польоту тіла?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Відгадайте загадки.

- Крил не має, а навколо Землі та Місяця літає (Космічний супутник)

- Одне слово має два значення: перше – найновіший агрегат у техніці, друге – людина що йде рядом по життю.(Супутник)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1.   Цікавим і важливим випадком руху тіла під дією сили тяжіння  є рух штучних супутників.

В одній зі своїх книг Ньютон пропонував уявити собі, що на дуже високій горі встановили величезну гармату і стріляють із неї в горизонтальному напрямі.

Чим більшою буде швидкість снаряда, тим далі він полетить.

І якщо швидкість снаряда буде достатньо великою, він облетить усю Землю по коловій орбіті, тобто стане штучним супутником Землі.

Для того щоб обчислити цю швидкість будемо вважати що h<<R

Маючи першу космічну швидкість, тіло не впаде на Землю, але ця швидкість є замалою для того, щоб віддалити тіло на таку відстань, на якій притягання Землі перестане відігравати суттєву роль.

2.  В інтервалі від першої космічної швидкості до другої штучні супутники рухаються по еліптичних орбітах. Усі штучні супутники мають саме такі орбіти.

Розрахуємо орбітальну швидкість супутника на висоті h над Землею.

ІV. Розв’язування задач

V.  Домашнє завдання.