## Slide 1: Технологія кам'яних робіт
Група 2-Т-1
Муляр. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій
08.11.2011р.

## Slide 2: Актуалізація опорних знань учнів: Тема №2. Загальні відомості про кам’яне мурування, виконання будівельних робіт.

## Slide 3: Первинні базові знання:
Види цегляного мурування
З керамічної цегли пластичного пресування
З легкого бетону
З керамічної цегли напівсухого пресування
З керамічної порожнистої цегли
З силікатної цегли
З бетонних каменів

## Slide 4: Первинні базові знання:
Правила розрізки кам’яного мурування
Постілі каменів мають бути перпендикулярними силам, що діють на мурування
Масив мурування повинен ділитися поздовжніми і поперечними швами
Мурування виконується з перев'язкою швів
Перше правило
Друге правило
Третє правило

## Slide 5: Первинні базові знання:
Елементи цегляного мурування

## Slide 6: Бліцопитування
 | Питання | Так | Ні
 | Чи правильний цей вислів: "Кладкою називають конструкцію із природного каменю покладену на розчині" |  | 
 | Цегла покладена горизонтальними рядами перпендикулярно до діючих сил - це друге правило розрізки? |  | 
 | Ряди кладки які утворюють фасадну поверхню -- зовнішня верста? |  | 
 | Яким завтовшки повинні бути горизонтальні шви мурування: |  | 
 | 8-15 мм (середній 10), |  | 
 | 10-12 мм(середній 11), |  | 
 | 10-15 мм (середній 12)? |  | 
 | Цегла покладена на широку грань утворить вертикальний шов кладки? |  | 
 | Цегла покладена горизонтальними рядами перпендикулярно до діючих сил -- це третє правило розрізки? |  | 

## Slide 7: Cамоперевірка відповідей
№ | Питання | Так | Ні
 | Чи правильний цей вислів: "Кладкою називають конструкцію із природного каменю покладену на розчині" | ٧ | 
 | Цегла покладена горизонтальними рядами перпендикулярно до діючих сил - це друге правило розрізки? |  | ٧
 | Ряди кладки які утворюють фасадну поверхню -- зовнішня верста? | ٧ | 
 | Яким завтовшки повинні бути горизонтальні шви мурування: |  | 
 | 8-15 мм (середній 10), |  | ٧
 | 10-12 мм(середній 11), |  | ٧
 | 10-15 мм (середній 12)? | ٧ | 
 | Цегла покладена на широку грань утворить вертикальний шов кладки? |  | ٧
 | Цегла покладена горизонтальними рядами перпендикулярно до діючих сил -- це третє правило розрізки? |  | 
 | Чи у повному об'ємі цей вислів: "Кладкою називають конструкцію із цегли покладену на розчині" |  | ٧

## Slide 8: Тема №3 Мурування зі штучних та природних каменів правильної форми
1. Однорядна (ланцюгова) і багаторядна (п’ятирядна або шестирядна і трирядна) система перев'язки.
2. Переваги і недоліки цих систем.
3. Міцність систем перев'язки.
Урок №21 Кладка за ланцюговою і багаторядною системою перев'язки швів

## Slide 9: Задачі уроку
скласти презентацію по виданому завданню (роботу виконати в програмі Microsoft Office PowerPoint);
порядно перенести схеми мурування до технологічної карти;
роздрукувати карту;
виконати практичну роботу використовуючи муляжі цегли

## Slide 10: Охорона праці при роботі з комп'ютером, мультимедійним проектором
СТРОГО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
торкатися екрана й тильної сторони дисплея, проводів живлення й пристроїв заземлення, а також сполучних кабелів;
порушувати порядок включення й вимикання пристроїв комп'ютера, намагатися самостійно усувати замічену несправність або поломку;
класти на апаратури сторонні предмети;
працювати на комп'ютері з вологими руками або у вологому одязі. У випадку появи запаху горілого, незвичайних звуків або довільного вимикання апаратури необхідно відключити комп'ютер від мережі й звернутися до досвідчених фахівців.
Робота на комп'ютері вимагає постійної уваги й самоконтролю своїх дій. Тому не рекомендується працювати на комп'ютері при поганому висвітленні й великому шумі в приміщенні.

## Slide 11: Вивчення цього матеріалу дозволить Вам знати:
системи перев’язування швів;
як виконувати однорядну і багаторядну перев’язку швів;
переваги і недоліки цих систем.
А також дозволить Вам вміти:
складати технологічні картки мурування конструкцій і у подальшому використовувати ці знання на виробництві та при проходженні виробничої практики.

## Slide 12: Однорядна ланцюгова система перев'язки
Кам’яне мурування – конструкція складена із каменів на розчині в певному порядку. Цей порядок укладання цеглин називають системою перев'язки.
Однорядна ланцюгова система перев'язки утвориться чергуванням тичкових і ложкових рядів. При цьому поперечні вертикальні шви зміщені на чверть цегли, а поздовжні вертикальні шви перев'язані на півциглини. Така система перев'язки відрізняється простотою виконання й високою міцністю кладки, однак у порівнянні з іншими системами вимагає більших витрат праці.

## Slide 13: Багаторядна система перев'язки
Багаторядна система перев'язки має тичкові ряди через п'ять або три ложкові ряди. При цьому поперечні вертикальні шви тичкових рядів зміщені на чверть цегли, а в ложкових рядах - на півцеглини.
Поздовжні вертикальні шви (із другого по шостий включно) не перев'язуються. Така система перев'язки більше продуктивна, чим однорядна, вона не вимагає великого числа неповномірної цегли й дозволяє використати для внутрішньої частини кладки (забутки) половинки цегли.

## Slide 14: Міцність систем перев’язування
Міцність - це здатність мурування сприймати навантаження від конструктивних елементів, що розташовані вище. Від дії навантажень завжди виникають внутрішні напруження і деформації.
Міцність багаторядної кладки в порівнянні з однорядною системою перев'язки трохи менше.

## Slide 15: Робота з програмою Microsoft Office PowerPoint по складанню технологічних карток

## Slide 16: Практична робота
Технологічна карта до уроку № 21
Тема: Технологія цегляного мурування за
багаторядною системою перев’язування
швів стіни в ___ цеглину з вертикальним обмеженням стіни
Види цегли
1-й ряд
???????
2-й ряд
????????
Склав учень групи № П.І.Б.

## Slide 17: Закріплення знань на муляжах

## Slide 18: Закріплення знань на виробничому навчанні в майстерні мулярів

## Slide 19: Підведення підсумків уроку
Лист оцінювання
виконання завдань учнями
Група №2-Т-1 Професія: 7122.2 «Муляр» Дата 08.11.2011р.
№ з/п | Прізвище ім’я по батькові | Найменування перевірки (бали) |  |  |  | Підсум- кова оцінка
 |  | Бліцопи- тування | Презен- тація | Технологіч- на карта | Практич- на робота | 
1 | Авдіенко Іван | 9 | 8 | 10 | 9 | 9

## Slide 20: Домашнє завдання
А.С.Нікуліна, С.І.Заславська, Г.П. Матвєєв та ін. Кам'яні роботи. Вчити: Частина 1, ст.251-256
http://library.stroit.ru/articles/kladka/ http://www.oltagrup.ru/s/34.htm

## Slide 21: Щиро дякую за працю!
Успіхів!