Урок №10

Тема: Алгоритми впорядкування табличних величин. Впорядкування обміном.

Мета:  Познайомити учнів з принципами впорядкування табличних величин методом обміном. Розвивати логіку мислення, увагу. Виховувати інформаційну культуру учнів.

Тип уроку: Засвоєння нових  знань.

Література:

1. Е.В.Алтухов, Л.А.Рибалко, В.С.Савченко “Основы информатики и вычислительной техники”,

2. А.В.Авербух «Изучение основ информатики и вычислительной техники»

3. С.Бобровский “Програмирование на языке QBasic”

Обладнання: програма Sort, інтегроване середовище Qbasic, плакат “Сортировка выбором”, таблиця сортування.

Хід уроку

І. Вступна частина

Організація роботи групи: привітання, перевірка присутніх, підготовка робочих місць до роботи.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда з учнями за запитаннями:

- Що наз. Сортуванням?

- З якою метою використовують сортування?

- Які існують методи сортування?

- Пояснити принцип методу сортування вставкою.

- Пояснити принцип методу сортування вибором.

III. Мотовиція навчальної діяльності

Виголошення теми та мети уроку

VІ. Вивчення нового матеріалу

Виступ учителя:

Принцип метода:

Зліва на право по черзі порівнюються два сусідні елементи, і якщо їх взаємне розміщення не відповідає заданій умові впорядкування то вони міняються місцями. Далі беруться два слідуючи сусідні елемента і так далі до кінця масиву.

Після одного такого проходу на останній n-ій позиції масиву буде стояти максимальний елемент (“бульбашка”). Так як максимальний елемент уже стоїть на своїй останній позиції, то другий прохід буде виконуватися до n-1 –го елемента. І так дальше. І так дальше. Всього  потрібно  n-1 прохід.

Програма, яка реалізує розглянутий алгоритм буде мати вигляд:

REM ‘’

DIM I AS INTEGER

DIM B AS INTEGER

DIM B AS SINGLE

DIM V(1 TO 10) AS SINGLE

FOR I=1 TO 10

V(I) = RND(11)

NEXT I

FOR J=10 TO 2 STEP –1

FOR I=1 TO J-1

IF V(I)>V(I+1) THEN

B=V(I)

V(I)=V(I+1)

V(I+1)=B

END IF

NEXT I

NEXT J

FOR I=1 TO 10

PRINT V(I)

NEXT I

END

##### V. Закріплення нового матеріалу

Робота з програмою Sort.

Робота в середовищі Qbasic. (по можливості)

VI. Узагальнення та систематизація вивченого на уроці про впорядкування табличних величин

Які існують види сортування?

Чим відрізняються сортування?

На яких принципах ґрунтується сортування вибором ?

VII. Домашнє завдання

Вивчити конспект